## Slide 1: Ouvre portail Domotic Limiteur de couple
Système presseur
Disques liés à l’arbre d’entrée
Disques liés au bras de sortie
Bras de sortie

## Slide 2: Schéma d’architecture
Il faut modéliser une liaison avec:
2 rotations et 1 translation
Association en parallèle: sphère cylindre + ponctuelle
Association en série:
sphérique à doigt + glissière

## Slide 3
Arbre
moteur
Disque 1
Disque 2
Bras de sortie
Disque 1’
Disque 2’
Disque 1’’
Liaisons :
    Glissière + sphérique à doigt
    Ou sphère cylindre + sphère plan
    Appui plan
Schéma d’architecture

## Slide 5
Pour une répartition uniforme de pression
C est le couple de friction global
f est le coefficient de frottement entre deux surfaces frottantes
n est le nombre de surfaces frottantes
A est l’effort axial presseur
R et r sont les rayons extrêmes de la surface de frottement.
Application numérique:
n = 6
f = 0,15
R = 30
r = 15
C = 0,02 A
C: couple en N.m
A: l’effort axial en N

## Slide 6
Application numérique:
F = 2200 . Cs
Cs: couple de serrage de la vis en N.m
F: effort axial exercé par la vis en N
Serrage
de la vis
Effort axial
sur les disques
Couple transmissible
par le limiteur
Couple de serrage envisageable avec la clef de serrage: 50 N.m
Effort axial: 110 000 N
Couple transmissible: 2200 N.m